## Slide 1
SKW Stickstoffwerke Piesteritz - Harnstoffbereich
Marl, 30.01.2003
http:// www.jwconsulting.de
Mengenbilanz in der chemischen Industrie
Bernd Mickley jwConsulting GmbH

## Slide 2: SAP R/3 PP Workshop
Absatzplan und Produktionsplan
Allgemeine Bilanzgleichung
Spezielle Bilanzierung (Medien u.a.)
Rekursivitäten
Das Add-on Mengenbilanz
Nutzen

## Slide 3: Absatz- und Produktionsplan
Integration der Planung im SAP
Szenario einer individuellen Absatz- und Produktionsplanung
Lösungskonzept

## Slide 4: Integration in das SAP
Der Absatz- und Produktionsplan ist eine unabdingbare Vorrausetzung für die Mengenbilanz  PP, MM
Absatzzahlen sind Kunden-, Produkt-, Mengen- und Terminabhängig  SD
Controlling der Kosten ist notwendig  CO
Ist- und Plandaten werden benötigt  FI, PP und CO

## Slide 5: Szenario einer individuellen Absatz- und Produktionsplanung
Die Produktion für einige Hauptprodukte erfolgt kontinuierlich nach Kundenaufträgen und Erfahrungswerten. Sie ist planungsintensiv, weil sie abhängig ist von der:
Anlagenauslastung (kontinuierlich, möglichst 100%) der
Produktverpflechtung der
Lagerkapazität der
Versandplanung (Absatz, Transportwege) der
Anlagenkapazität (Wartung, Reparatur) der
Saison und vom
Wetter
Produktion und Absatz werden im Excel geplant.

## Slide 6: Szenario einer individuellen Absatz- und Produktionsplanung
Die Produktion der übrigen Produkte ist nicht planungsrelevant. Sie erfolgt diskontinuierlich nach Kundenaufträgen und Erfahrungswerten
Produktion = geplanter Absatz weil der Verbrauch der Hauptprodukte an der Gesamtproduktion gering ist
Der Absatz wird im SAP geplant.

## Slide 7: Lösungskonzept
SAP ist das Mastersystem
Alle Daten sind auf einer Datenbank gespeichert.
Alle betriebswirtschaftlichen Erfordernisse erfolgen im SAP Standard und/oder individuellen Reports.
Excel ist ein Operator zur Bestimmung der Abhängigkeiten
Simulation des Absatzes und der Produktion; Störungen, Nebenbedingungen, An- und Abfahrprozesse, Wetter, Erfahrungen, Kopf des Menschen
Hervorragendes Layout; flexible Zellreferenzierung
Ist-Daten
Schnittstelle
Plandaten

## Slide 8: Schnittstelle für die Datenbereitstellung mit OLE2 wegen der Zellreferenzierung
Download für Ist-Daten (Exceldatei mit 4 Mappen)
  Produktion pro Produkt : tägliche und monatliche Ist-Daten (Produktion, Versand, Sekundärbedarf, Eigenbedarf, Zukauf, Bestand)
  Absatz pro Produkt; pro Monat : monatliche Ist-Daten (bis Monatsabschluss), Plandaten für Rest des Jahres (variabel kumuliert nach 3 Planungshierarchien, Produkt, Kunde und Kennziffer wie Inland, Export, Erlöse, Transportweg, … )
  Stücklisten: ausgewählter Verbrauch von Zwischenprodukten

## Slide 10: Schnittstelle für die Datenbereitstellung mit OLE2 wegen der Zellreferenzierung
Upload für Plandaten (Exceldatei mit 4 Mappen)
  Produktion pro Produkt : tägliche und monatliche Plandaten (Produktion, Versand, Sekundärbedarf, Eigenbedarf, Zukauf, Bestand)
  Absatz pro Produkt; pro Monat : monatliche Plandaten (3 Planungshierarchien, Produkt, Kunde und Kennziffer wie Menge Inland, Menge Export, Erlöse, Menge Transportweg, … )
  Versand monatlich

## Slide 12: Die allgemeine Bilanzgleichung
Definition
Berechnung von Termen

## Slide 13: Definition der Bilanzgleichung
Produktion
Sekundärbedarf
Zukauf
Absatz
Eigenbedarf
B(neu) = B(alt) + P + Z – A – S – E
Bestand

## Slide 14: Berechnung von Termen
B(neu = B(alt) ) + P + Z – A – S – E
Bei Ist-Daten erfolgt keine Berechnung !
Bei Plandaten kann 1 Term immer berechnet werden. Folgende Vorgehensweise ist sinnvoll, falls der Absatz vorgegeben ist:
Sekundärbedarf berechnen
Produktion berechnen (falls P sich aus Absatz ergibt; sonst P unverändert aus Schnittstelle)
P = A + S + E – Z
Bestand berechnen B = B(alt) + P – A – S – E + Z

## Slide 15: Spezielle Bilanzierung (Medien)
Beispiel Mitteldruckdampf
Variable Stücklisten
Ablauf der MD-Bilanz
Weitere Spezielle Bilanzen

## Slide 16: Beispiel Mitteldruckdampf
Aufgabe:
Der gesamte Anfall von MD-Dampf soll einem Produkt zugeführt werden, dafür ist der Verbrauch von MD-Dampf bei diesen Produkt um die Menge des Anfalls zu reduzieren.

## Slide 17: Variable Stücklisten
Stückliste Flüssigdünger 1000 to Bere-Kz
Verbrauch: Rohstoffe
Verbrauch: MD-Dampf a to x = a - y - 1
Verbrauch: Anfall MD- Dampf 1to y
Um 1000 to Flüssigdünger herzustellen, werden a to MD-Dampf verbraucht, falls kein Produkt hergestellt wird, bei dem MD-Dampf anfällt. Das Verhältnis Anfall/Verbrauch (x/y) wird bei der Produktkalkulation benötigt. Es beeinflusst die Herstellkosten und ändert sich periodisch.

## Slide 18: Ablauf der Bilanz
Schritt 1: Ermittlung Anfalls von MD-Dampf y
Schritt 2: Bilanz Anfall MD-Dampf: Sekundärbedarf = Summe Anfall (Produktion = 0).
Schritt 3: Bilanz MD-Dampf. Sekundärbedarf für Flüssigdünger aus Stückliste berechnen
m = ( Menge Flüssigdünger / 1000 ) * a
Schritt 4: Bilanz MD-Dampf. Sekundärbedarf für Flüssigdünger reduzieren.
s = m - y

## Slide 19: Weitere Spezielle Bilanzen
Niederdruckdampf – Bilanz
Analog der MD-Bilanz kann eine ND-Bilanz aufgebaut werden. Beim Einsatz von MD-Dampf fällt ND-Dampf an. Der Anfall von ND-Dampf kann in einem anderen Produkt eingesetzt werden. Es treten folgende Fälle auf:
Verbrauch > Anfall
ND-Dampf muss hergestellt werden.
m = Verbrauch Anfall. Oder
Verbrauch < Anfall
ND-Dampf (m = Anfall –Verbrauch) wird abgeblasen.
Wird ND-Dampf eingesetzt entsteht Kondensat.

## Slide 20: Weitere Spezielle Bilanzen
Folgende Bilanzkette lässt sich entwickeln MD-Dampf  ND-Dampf  Kondensat
Elektroenergie Der Zukauf wird berechnet aus der fehlenden Menge (Verbrauch – Anfall)
Instrumentenluft Die Verteilung der Instrumentenluft wird berechnet
Schwachsäure Der Zukauf von Salpetersäure wird berechnet

## Slide 21: Weitere Spezielle Bilanzen
Flüssiger Stickstoff Der Zukauf wird berechnet.
Erdgas Das eingesetzte Erdgas beeinflusst den Preis von Ammoniak. Hier erfolgt eine Bilanz für einen wichtigen Rohstoff.

## Slide 22: Rekursivitäten
Beispiel
Lösung durch Iteration
Konvergenz
Performance

## Slide 23
Produkt A 100 to
Verbrauch B 10 to
Produkt B 100 to
Verbrauch A 10 to
Jeweils 100 to von A und B sollen verkauft werden. Ein Initialbestand von B (10 to) sei vorhanden.
Beispiel für rekursive Stückliste

## Slide 24
 | Step 0 | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4
P | 0 | 110 | 111,0 | 111,1 | 111,11
A | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,00
S | 10 | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,11
Eps | - | 110/110 | 1/221 | 0,1/222,1 | 0,01/222,21
 |  | 1 | 0,00452489 | 0,00045024 | 0,00000450
Eps = Abs(Pi+1 - Pi) / Abs(Pi+1) + Abs(Pi) = 0,00001
Lösung durch Iteration

## Slide 25: Konvergenz I
Die Iteration erfolgt also in der Folge
Sekundärbedarf  Produktion  Specials
Die Konvergenzkonstante Epsilon
Pi+1 - Pi
Pi+1 + Pi
wird in einer Customizing Table gesetzt.
Im Beispiel auf 0,00001, also auf 0,001 %.

## Slide 26: Konvergenz II
Die maximale Anzahl der Iterationen wird in einer Customizing Tabelle gesetzt. Sie beträgt gegenwärtig 50.
Ein Nichterreichen der Konvergenz wird gemeldet (Monat, MatNr., berechnetes Epsilon)

## Slide 27: Performance I
Die Berechnung erfolgt in den Schritten:
S-Bedarf
Produktion
Specials
Konvergenz
nein
ja

## Slide 28: Performance II
Pro Monat werden 100 Produkte berechnet. Dafür werden im Durchschnitt 15 Iterationen benötigt.
Da die Bilanz für immer für 12 Monate benötigt wird ergeben sich 100 x 15 x 12 = 18.000 Berechnungen.
Erfahrungswert 5-7 Min. für 12 Monate.
Die Berechnungszeit sinkt bei Mischversionen.

## Slide 29: Das Add-on Mengenbilanz
Datenbereitstellung
Versionsmanagement
Controlling Version
Layout / Berechnung

## Slide 30: Datenbereitstellung
Ist-Daten aktualisieren : Analysiert alle IST - Buchungen
Plandaten aktualisieren: Stellt alle Plandaten einer Planversion bereit
Bilanz Jahr auswählen
Version auswählen

## Slide 31: Versionsmanagement
Version 000 = Ist-Daten
Version Axx = Plandaten
Version Cxx = Controlling Version
Je nach Version kann eine Bilanz aus Ist-Daten, Plandaten oder eine gemischte Version aus Ist- und Plandaten erstellt werden.

## Slide 32: Controlling Version
Eine aktuelle Controlling Bilanz wird erzeugt !

## Slide 33: Layout / Berechnung
*50004711
*50004712
*50004713
50000815 Dünger xyz

## Slide 34: Nutzen
Komplette Mengenübersicht über die Planung aller Produkte (Managementanforderung)
Mengenübersicht über die SKW Specials (Energien, Zukauf)
Vorraussetzung für die monatliche Produktkalkulation
Speicherung und Zugriff auf die Absatz- und Produktionsplanung im SAP-System

## Slide 35
SKW Stickstoffwerke Piesteritz - Harnstoffbereich
Marl, 30.01.2003
http:// www.jwconsulting.de
Mengenbilanz in der chemischen Industrie
Bernd Mickley jwConsulting GmbH