## Slide 1
Wiesbaden, 22.01.2004
http:// www.jwconsulting.de
Mengenbilanz in der chemischen Industrie
Bernd Mickley jwConsulting GmbH

## Slide 2: SAP R/3 PP-Workshop
Wozu jwMengenbilanz ?
Absatzplan und Produktionsplan
Allgemeine Bilanzgleichung
Specials
Rekursivitäten
Das Add-on Mengenbilanz
Nutzen

## Slide 3: Wozu jwMengenbilanz ?
Übersicht der exakten Mengenflüsse in einer Zeiteinheit
Berücksichtigung von Rekursivitäten und Specials
Schaffung der Voraussetzung zur Ermittlung der exakten Produktkosten

## Slide 4: Absatz- und Produktionsplan
Die Planung gilt für die Mengenbilanz als Voraussetzung, da man auch Bilanzen für zukünftige Zeiträume betrachten möchte.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
SAP Standard
jwPlanung
Externe Lösung  Schnittstelle

## Slide 5: Szenario einer individuellen Absatz- und Produktionsplanung
Die Produktion für einige Hauptprodukte erfolgt kontinuierlich nach Kundenaufträgen und Erfahrungswerten. Sie ist planungsintensiv, weil sie abhängig ist von:
Anlagenauslastung (kontinuierlich, möglichst 100%)
Produktverflechtung
(Verbrauch für nachfolgende Produktion)
Lagerkapazität
(maximale Lagerkapazität, Mindestlagerbestand, Mindestlagerzeit)
Versandplanung
(Absatz, Transportwege, Außenlager)
Anlagenkapazität (Wartung, Reparatur)
Saison (Kundenbedarf) und
Wetter
Produktion und Absatz werden im Excel geplant.

## Slide 6: Szenario einer individuellen Absatz- und Produktionsplanung
Die Produktion der übrigen Produkte ist nicht planungsrelevant. Sie erfolgt diskontinuierlich nach Kundenaufträgen und Erfahrungswerten.
Produktion = geplanter Absatz, weil der Verbrauch der Hauptprodukte an der Gesamtproduktion gering ist.
Der Absatz wird im SAP geplant.

## Slide 7: Lösungskonzept
SAP ist das Mastersystem
Alle Daten sind auf einer Datenbank gespeichert.
Alle betriebswirtschaftlichen Erfordernisse erfolgen im SAP Standard und/oder individuellen Reports.
Excel ist ein Operator zur Bestimmung der Abhängigkeiten
Simulation des Absatzes, der Produktion, Störungen, Nebenbedingungen, An- und Abfahrprozesse, Wetter, Erfahrungen, Kopf des Menschen
Hervorragendes Layout und flexible Zellreferenzierung
Ist-Daten
Schnittstelle
Plandaten

## Slide 8: Schnittstelle für die Datenbereitstellung mit OLE2 wegen der Zellreferenzierung
Download für Ist-Daten (Exceldatei mit 4 Mappen)
  Produktion pro Produkt: Tägliche und monatliche Ist-Daten (Produktion, Versand, Sekundärbedarf, Eigenbedarf, Zukauf und Bestand)
  Absatz pro Produkt, pro Monat: Monatliche Ist-Daten (bis Monatsabschluss), Plandaten für Rest des Jahres (variabel kumuliert nach 3 Planungshierarchien, Produkt, Kunde und Kennziffer wie Inland, Export, Erlöse, Transportweg, … )
  Stücklisten: Ausgewählter Verbrauch von Zwischenprodukten

## Slide 10: Schnittstelle für die Datenbereitstellung mit OLE2 wegen der Zellreferenzierung
Upload für Plandaten (Exceldatei mit 4 Mappen)
  Produktion pro Produkt: Tägliche und monatliche Plandaten (Produktion, Versand, Sekundärbedarf, Eigenbedarf, Zukauf und Bestand)
  Absatz pro Produkt, pro Monat: Monatliche Plandaten (3 Planungshierarchien, Produkt, Kunde und Kennziffer wie Menge Inland, Menge Export, Erlöse, Menge Transportweg, … )
  Versand monatlich

## Slide 12: Die allgemeine Bilanzgleichung
Definition
Berechnung von Termen

## Slide 13: Definition der Bilanzgleichung
Produktion
Sekundärbedarf
Zukauf
Absatz
Eigenbedarf
B(neu) = B(alt) + P + Z – A – S – E
Bestand

## Slide 14: Berechnung von Termen
B(neu = B(alt) ) + P + Z – A – S – E
Bei Ist-Daten erfolgt keine Berechnung !
Bei Plandaten kann 1 Term immer berechnet werden. Folgende Vorgehensweise ist sinnvoll, falls der Absatz vorgegeben ist: 1. Sekundärbedarf berechnen 2. Produktion berechnen (falls P sich aus Absatz ergibt; sonst P unverändert aus Schnittstelle)
P = A + S + E – Z
Bestand berechnen B = B(alt) + P + Z – A – S – E

## Slide 15: Specials
Mitteldruckdampf
Niederdruckdampf
Dampfbilanzkette
Weitere spezielle Bilanzen

## Slide 16: Mitteldruckdampf
Der gesamte Anfall von MD-Dampf soll einem Produkt X zugeführt werden, dafür ist der Verbrauch von MD-Dampf bei diesen Produkt um die Menge des Anfalls zu reduzieren.
Produkt X | 1000 to
Stücklisten Verbrauch von MD-Dampf | 800 to
Reduzierung von MD-Dampf | -500to
Tatsächlicher Verbrauch von MD-Dampf | 300 to
Produkt A | 1300 to
Anfall von MD-Dampf | 300 to
Produkt B | 1500 to
Anfall von MD-Dampf | 200 to

## Slide 17: Beispiel Produktion MD-Dampf
Kennzahl | Monat xx
Produktion | 700 to
Absatz | 
Summe Sek.Bedarf | 700 to
Sek.Bedarf Produkt X | 300 to
Sek.Bedarf Produkt Y | 400 to
Kennzahl | Monat xx
Produktion | 700 to
Absatz | 
Summe Sek.Bedarf | 700 to
Sek.Bedarf Produkt A | -300 to
Sek.Bedarf Produkt B | -200 to
Sek.Bedarf Produkt X | 800 to
Sek.Bedarf Produkt Y | 400 to
Standard
Add-on

## Slide 18: Niederdruckdampf
Analog der MD-Bilanz kann eine ND-Bilanz aufgebaut werden. Beim Einsatz von MD-Dampf fällt ND-Dampf an. Der Anfall von ND-Dampf kann in einem anderen Produkt eingesetzt werden.
ND-Dampf Herstellung
Verbrauch > Anfall ?
ND-Dampf abblasen
ja
nein

## Slide 19: Dampfbilanzkette
Produktion
Verbrauch
Anfall
Anfall
Anfall
MD-Dampf
ND-Dampf
Verbrauch
Verbrauch
Produktion
Produktion
Kondensat

## Slide 20: Weitere spezielle Bilanzen
Schwachsäure Der Zukauf von Salpetersäure wird berechnet.
Elektroenergie Der Zukauf wird berechnet aus der fehlenden Menge (Verbrauch - Anfall).
Instrumentenluft Die Verteilung der Instrumentenluft wird berechnet.
Flüssiger Stickstoff Der Zukauf wird berechnet.
Erdgas Das eingesetzte Erdgas beeinflusst den Preis von Ammoniak. Hier erfolgt eine Bilanz für einen wichtigen Rohstoff.

## Slide 21: Rekursivitäten
Beispiel
Lösung durch Iteration
Konvergenz
Performance

## Slide 22
Produkt A 100 to
Verbrauch B 10 to
Produkt B 100 to
Verbrauch A 10 to
Jeweils 100 to von A und B sollen verkauft werden. Ein Initialbestand von B (10 to) sei vorhanden.
Beispiel für rekursive Stückliste

## Slide 23
 | Step 0 | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4
P | 0 | 110 | 111,0 | 111,1 | 111,11
A | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,00
S | 10 | 11 | 11,1 | 11,11 | 11,111
Eps | - | 110/110 | 1/221 | 0,1/222,1 | 0,01/222,21
 |  | 1 | 0,00452489 | 0,00045024 | 0,00000450
Eps = Abs(Pi+1 - Pi) / Abs(Pi+1) + Abs(Pi) = 0,00001
Lösung durch Iteration

## Slide 24: Konvergenz I
Die Iteration erfolgt also in der Folge
Sekundärbedarf  Produktion  Specials
Die Konvergenzkonstante Epsilon
Pi+1 - Pi
Pi+1 + Pi
wird in einer Customizing Table gesetzt.
Im Beispiel auf 0,00001, also auf 0,001 %.

## Slide 25: Konvergenz II
Die maximale Anzahl der Iterationen wird in einer Customizing Tabelle gesetzt. Sie beträgt gegenwärtig 50.
Ein Nichterreichen der Konvergenz wird gemeldet (Monat, Material-Nr., berechnetes Epsilon).

## Slide 26: Performance I
Die Berechnung erfolgt in den Schritten:
S-Bedarf
Produktion
Specials
Konvergenz
nein
ja

## Slide 27: Performance II
Pro Monat werden 100 Produkte berechnet. Dafür werden im Durchschnitt 15 Iterationen benötigt.
Da die Bilanz immer für 12 Monate benötigt wird, ergeben sich 100 x 15 x 12 = 18.000 Berechnungen.
Erfahrungswert 5-7 Min. für 12 Monate.
Die Berechnungszeit sinkt bei Mischversionen.

## Slide 28: Das Add-on Mengenbilanz
Datenbereitstellung
Versionsmanagement
Controlling Version
Layout / Berechnung

## Slide 29: Datenbereitstellung
Ist-Daten aktualisieren : Analysiert alle IST - Buchungen
Plandaten aktualisieren: Stellt alle Plandaten einer Planversion bereit
Bilanz Jahr auswählen
Version auswählen

## Slide 30: Versionsmanagement
Version 000 = Ist-Daten
Version Axx = Plandaten
Version Cxx = Controlling Version
Je nach Version kann eine Bilanz aus Ist-Daten, Plandaten oder eine gemischte Version aus Ist- und Plandaten erstellt werden.

## Slide 31: Controlling Version
Eine aktuelle Controlling Bilanz wird erzeugt !

## Slide 32: Layout / Berechnung
*50004711
*50004712
*50004713
50000815 Dünger xyz

## Slide 33: Nutzen
Komplette Mengenübersicht über die Planung aller Produkte (IST - Bilanz, Mischbilanz, Planbilanz)
Mengenübersicht über die Specials
(Medien, Zukauf, Rohstoffe)
Voraussetzung für die monatliche Produktkalkulation